Руководство пользователя

# Металлодетектор с графическим анализатором профиля объекта

# Graphic Target Profiling 1350

Благодарим вас за выбор металлодетектора с графическим анализатором профиля объекта 1350™ компании Garrett со схемой PowerMaster™. Этот высокоэффективный металлодетектор использует мощность современного процессора цифровых сигналов (Digital Signal Processor - DSP), чтобы обеспечить крайне точную многоканальную фильтрацию, непрерывную адаптацию к скорости поиска, автоматическое сканирование грунта на большой глубине, дискриминацию и точное определение местонахождения объекта.

Металлодетектор GTP прост в применении. Пользователь обнаружит, что GTP 1350 тщательно адаптируется к индивидуальной манере ведения поисковых работ.

Поздравляем! Вы присоединились к международному братству искателей сокровищ в качестве гордого владельца Garrett GTP 1350. Мужчины, женщины и даже дети одинаково используют свои детекторы Garrett для поиска монет, реликвий и золотых самородков, которые оцениваются в миллионы долларов. Итак, чтобы получить максимальный эффект от использования вашего прибора GTP 1350 и опыт в поиске сокровищ, нужно тщательно прочитать это Руководство пользователя!

Ваш прибор GTP 1350 первым из своего класса предлагает информацию о размере, которая даёт возможность больше узнать о вашем объекте перед тем, как выкапывать его. С его потрясающей технологией определения профиля вы можете узнать размер (маленький, средний, большой) объекта перед выкапыванием. Используя высоко оцененные поисковые катушки "PROformance" компании Garrett, вы сможете искать глубже и охватывать большую область грунта за один проход, по сравнению с традиционными поисковыми катушками.

Конструкция прибора GTP 1350 выполнена с использованием современной технологии DSP и основана на 40-летней практике проектно-конструкторских работ  ведущей команды инженеров компании Garrett. Он не имеет себе равных по способности обнаруживать монеты, ювелирные изделия и другие металлические объекты на больших глубинах, по сравнению с любым другим металлодетектором этого класса. С революционным дисплеем графического анализатора объекта (Graphic Target Analyzer -  GTA) компании Garrett, который позволяет принять / отклонить объект, а также точно произвести дискриминацию и прочие важные настройки, вы может посвятить больше времени на раскапывание сокровищ и меньше времени на выкапывание металлолома!

Будучи одним из наиболее "интеллектуальных" детекторов в мире, прибор GTP 1350 имеет начальную заводскую настройку на эксплуатацию в режиме COINS (МОНЕТЫ). Просто нажмите кнопку POWER (ПИТАНИЕ) вашего нового прибора GTP 1350, и немедленно начинайте поиск без назойливых помех от обычного металломусора или минералов. Конечно, можно легко отрегулировать прибор для выполнения работы в других режимах поиска.

Перед сборкой металлодетектора GTP 1350 убедитесь в наличии полного комплекта деталей, в который входят:

- рама пульта управления с S-образной шомпольной штангой (ramrod stem);

- верхняя штанга;

- нижняя штанга;

- 1 пружинный держатель;

- 2 колпачка;

- 2 шайбы;

- 1 болт;

- поисковая катушка.

.

Для сборки прибора GTP 1350 не требуется инструментов. Все необходимые детали скрепляются вручную.

1. Сожмите конец пружинного держателя с колпачком-защелкой и вставьте его концом с колпачком в черную нижнюю штангу. Это позволяет регулировать общую длину штанги для удобства работы.

2. Присоедините нижнюю штангу к поисковой катушке, вставив две шайбы в штангу (прижав к штанге) и надев поисковую катушку на штангу.

3. Вставьте  болт в отверстия поисковой катушки и затяните вручную два зажимных маховичка.

4. Вставьте верхнюю штангу в нижнюю штангу, затем вставьте собранный таким образом узел в корпус прибора с пультом управления GTP, нажав две кнопки и соединив штангу с узлом корпуса. Отрегулируйте наиболее удобную длину для работы.

5. Аккуратно обмотайте провод поисковой катушки вокруг штанги, сделав первый виток поверх штанги.

6. Вставьте штекер провода в разъем корпуса металлодетектора и плотно затяните вручную

Прибор GTP 1350 имеет восемь кнопок, которые управляют всеми рабочими функциями. Батарейный блок и гнездо подключения наушников находятся под локтевой опорой.

## Кнопка POWER

Нажмите один раз кнопку POWER (ПИТАНИЕ), чтобы включить (ON) или выключить (OFF) детектор. Детектор подаст два звуковых сигнала при включении и один при выключении.

Если после регулировки прибора 1350 вы захотите восстановить рекомендуемые заводом-изготовителем установки, нажмите и удерживайте кнопку POWER примерно 10 секунд или до тех пор, пока детектор не подаст два звуковых сигнала.

При каждом включении прибор 1350 возвращается к последним установкам, на которые он был запрограммирован. Тем не менее, изменения, сделанные в установках дискриминации (Discrimination) – COINS (МОНЕТЫ), JEWELRY (ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ), RELIC (РЕЛИКВИИ) и ZERO (НУЛЬ), не сохраняются при выключении прибора 1350.

### Кнопка MENU / SCROLL

Нажмите кнопку MENU / SCROLL (МЕНЮ / ПРОКРУТКА) для прокрутки параметров MENU, чтобы выполнить регулировку установок детектора.

Нажмите кнопку MENU, чтобы перейти к каждому из пунктов MENU, или нажмите кнопку OPERATE (РАБОТА) после регулировки, для возобновления поиска. Прибор 1350 автоматически вернётся к режиму OPERATE, если кнопки не нажимаются в течение тридцати (30) секунд.

#### MODE (Discrimination Mode - режим дискриминации)

Нажмите кнопку "+" или "–" для выбора желаемого режима дискриминации (Discrimination MODE): COINS, JEWELRY, RELIC, ZERO или CUSTOM. Выбранный режим (MODE) не мигает.

РЕЖИМ COINS (МОНЕТЫ). Предназначен для отстройки сигналов от металлолома с малой проводимостью – железа, крышек от бутылок, большинства тюбиков для таблеток и других объектов, обычно встречающихся при поиске монет. Некоторые изогнутые тюбики для таблеток и куски таблеток могут обнаруживаться. Следует ожидать случайного выкапывания металлолома.

РЕЖИМ JEWELRY (ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ). Предназначен для отстройки сигналов от металлолома с малой проводимостью и крышек от бутылок при сохранении обнаружения ювелирных изделий.

РЕЖИМ RELIC (РЕЛИКВИИ). Предназначен для отстройки сигналов от металлолома, обычно встречающегося при поиске реликвий, сохраняя добротные объекты в диапазоне с малой проводимостью.

РЕЖИМ ZERO (НУЛЕВОЙ). Предназначен для поиска без дискриминации и предупреждает оператора об обнаружении любого металлического предмета.

РЕЖИМ CUSTOM (ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ). Режим дискриминации, который индивидуально программируется оператором. Прибор GTP 1350 отрегулирован на заводе с такими же установками режима CUSTOM, как в режиме COINS. Используя кнопку ACCEPT / REJECT (ПРИНЯТЬ / ОТКЛОНИТЬ), оператор может изменить установки дискриминации до индивидуальных характеристик, которые будут сохранены в режиме CUSTOM.

SENSITIVITY

Нажмите кнопку "+" или "–" для выбора желаемого уровня SENSITIVITY (ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ), отображаемого на нижней индикаторной шкале ЖК-панели. Чувствительность прибора 1350 может регулироваться от 3 (наименьшая чувствительность) до 12 (максимальная чувствительность).

Установка SENSITIVITY запрограммирована на заводе-изготовителе примерно на 75 процентов. Может возникнуть необходимость уменьшить установку SENSITIVITY в местах с большим количеством помех, металлолома или работы других металлодетекторов. В таких ситуациях уменьшайте чувствительность до тех пор, пока звуковой сигнал не станет устойчивым.

При поиске очень маленьких или очень глубоко расположенных объектов может быть полезно увеличивать чувствительность до максимума, вплоть до точки, где работа детектора становится неустойчивой.

Пороговая величина фонового звукового сигнала

Нажмите кнопку "+" или "–" для регулировки пороговой величины фонового звукового сигнала, отображаемой на нижней индикаторной шкале ЖК-панели. Пороговая величина фонового звукового сигнала– это громкость фонового звукового сигнала, подаваемого детектором, когда присутствие металлических предметов не фиксируется.

FREQUENCY

Нажмите кнопку "+" или "–" для выбора между 4 рабочими частотами, отображаемыми на нижней индикаторной шкале ЖК-панели. Изменение FREQUENCY (ЧАСТОТЫ) может потребоваться, когда близкорасположенная электронная аппаратура или другие детекторы металла вызывают помехи.

VOLUME

Нажмите кнопку "+" или "–" для регулировки уровня громкости VOLUME, отображаемого на нижней индикаторной шкале ЖК-панели. Установка VOLUME настраивает уровень звукового сигнала, подаваемого при обнаружении объекта.

TONE

Нажмите кнопку "+" или "-" для регулировки тона TONE, отображаемого на нижней индикаторной шкале ЖК-панели. TONE – изменение тона звукового сигнала детектора, подаваемого при обнаружении объекта.

SALT ELIMINATION

Нажмите кнопку "+", чтобы активировать SALT ELIMINATION (ОТСТРОЙКА ОТ СИГНАЛОВ МИНЕРАЛИЗАЦИИ), или кнопку "–", чтобы деактивировать (мигание) режим SALT ELIMINATION. SALT ELIMINATION MODE устраняет помехи, вызванные минералами с высоким содержанием солей и высокой влажностью. Эта функция особенно полезна при поиске на морском берегу. TONE ID

| Установки | Функционирование |
| --- | --- |
| Tone ID OFF / Profiling OFF (Тоновый идентификатор ВЫКЛ. / Анализ профиля ВЫКЛ.) | Все тона имеют одинаковую стандартную высоту. Длительность подачи тонового сигнала меняется с изменением интенсивности сигнала обнаружения объекта, (например, чем сильнее сигнал от объекта, тем больше длительность его подачи). |
| Tone ID OFF / Profiling ON (Тоновый идентификатор ВЫКЛ. / Анализ профиля ВКЛ.) | Длительность подачи тонового сигнала меняется, но высота остается той же самой. (Например, маленький объект создает быстрый, стандартный тон, средний объект создает средний, стандартный тон, большой объект создает длинный стандартный тон.) |
| Tone ID ON / Profiling OFF (Тоновый идентификатор ВКЛ. / Анализ профиля ВЫКЛ.) | Тон детектора меняется, чтобы показывать проводимость объекта (например, объект с малой проводимостью создает низкий тон, со средней проводимостью –стандартный тон, с высокой проводимостью –высокий тон). |
| Tone ID ON / Profiling ON (Тоновый идентификатор ВКЛ. / Анализ профиля ВКЛ.) | Длительность подачи тонового сигнала изменяется в зависимости от размера объекта, и высота тона изменяется в зависимости от проводимости. (Тоновый сигнал не подается, когда отображается профиль.) |

Нажмите кнопку "+", чтобы активировать TONE ID (ИДЕНТИФИКАТОР ТОНА), или кнопку "–", чтобы деактивировать (мигание) TONE ID. Активированная функция TONE ID подает звуковые сигналы различного тона, чтобы показывать проводимость объекта: объекты с высокой проводимостью создают высокий тон, объекты со средней проводимостью создают стандартный тон, и объекты с малой проводимостью создают звуковой сигнал низкого тона. Высокий тон заменяет стандартный тон, когда активирована функция PROFILING (АНАЛИЗ ПРОФИЛЯ). (Смотрите дополнительные сведения в таблице)

BACKLIGHT

Нажмите кнопку "+", чтобы активировать BACKLIGHT (ПОДСВЕТКА), или кнопку "–", чтобы деактивировать (мигание) BACKLIGHT. Нажатие BACKLIGHT освещает ЖК-дисплей в условиях недостаточного освещения или ночного поиска.

ТИПЫ БАТАРЕЙ

При использовании аккумуляторных источников питания нажмите кнопку "+", чтобы активировать функцию RECHARGEABLE (АККУМУЛЯТОР). Нажмите кнопку "–", чтобы деактивировать (мигание) функцию RECHARGEABLE при использовании стандартных батарей. Этот параметр влияет только на показания измерителя уровня заряда батарей, а не на работу детектора.

Кнопка OPERATE

Нажмите кнопку OPERATE в любой момент, чтобы вернуться к режиму поиска во время выполнения изменений или настройке при активации последовательности MENU / SCROLL.

Кнопка ACCEPT / REJECT

Используйте кнопку ACCEPT / REJECT (ПРИНЯТЬ / ОТКЛОНИТЬ) для изменения шаблона метки дискриминации (Notch Discrimination), показываемого на нижней шкале ЖК-дисплея.

Нажмите кнопку "+" или "–" для перемещения курсора идентификатора объекта вправо или влево. Нажмите кнопку ACCEPT / REJECT, чтобы активировать или удалить ЖК-курсор, находящийся на нижней индикаторной шкале, прямо под курсором идентификатора объекта. Нажмите кнопку OPERATE, чтобы возобновить поиск, когда завершены изменения метки дискриминации.

Прибор 1350 не подает отличный от фонового звуковой сигнал, когда он определяет местонахождение объекта, находящегося в помеченных (пустых) областях "Нижней шкалы дискриминации"

Изменения, сделанные в нижней шкале дискриминации в режиме CUSTOM, будут сохраняться при выключении детектора до тех пор, пока не будут вручную изменены оператором, или до тех пор, пока детектор не возвратят к заводским установкам нажатием и удержанием кнопки POWER. Любые изменения, сделанные в установках дискриминации во время поиска на всех других режимах, будут потеряны при выключении детектора и возврате к заводским установкам.

Установки дискриминации могут быть быстро изменены, если во время поиска обнаруживается нежелательный объект. При обнаружении нежелательного объекта, нажмите кнопку ACCEPT / REJECT для создания метки (Notch) (удаления курсора) для этого конкретного объекта.

У вас может возникнуть желание настроить установки дискриминации, когда вы ищете конкретный объект, например, потерянную серьгу. Можно использовать такую же серьгу для установки меток на приборе GTP 1350, чтобы обнаруживать только этот объект. Поиск в области с большим количеством металлолома определенного типа может быть другой причиной для настройки меток дискриминации. Можно отстроить конкретный тип металлолома и продолжить поиск без других установок дискриминации, обнаруживая все другие металлические объекты.

### PINPOINTING (Coin Depth) - ТОЧНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ ОБЪЕКТА (глубины залегания монеты) / кнопка PROFILING

Нажмите и удерживайте кнопку PINPOINT (ТОЧНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ ОБЪЕКТА) для входа в режим PINPOINT и нахождения точного местонахождения и глубины залегания объекта – монеты.

Когда кнопка PINPOINT отпущена, функция PROFILING включится автоматически, чтобы выдавать информацию о размере объекта. Чтобы отключить функцию PROFILING (АНАЛИЗ ПРОФИЛЯ), снова ненадолго нажмите и отпустите кнопку PINPOINT / PROFILING.

Когда функция PROFILING включена, на ЖК-дисплее визуально указывается размер обнаруженных объектов (маленький, средний, большой) , а также подается звуковой сигнал 3 различных длительностей.

Кнопка LAST MODE (ПОСЛЕДНИЙ РЕЖИМ)

Возвращает детектор к предыдущей установке режима дискриминации (Discriminate Mode). Эта функция может использоваться для быстрого переключения между двумя выбранными режимами, такими, как COINS и RELICS.

Кнопки "+" и "–"   	Нажмите кнопку "+" или "–" для перемещения курсора идентификатора при изменении установок дискриминации и при регулировке всех установок MENU.

| Target ID Guide | Справочная шкала идентификатора объекта |
| --- | --- |
| Upper Scale | Верхняя шкала |
| Lower Scale | Нижняя шкала |
| Profiling Display | Дисплей анализа профиля |

## Справочная шкала идентификатора объекта (условные обозначения)

Справочная шкала идентификатора объекта с пиктограммами находится над ЖК-дисплеем. При поиске курсор идентификатора объекта появляется под пиктограммой, которая наиболее вероятно указывает на тип найденного объекта, основываясь на его проводимости. 3 разноцветных полосы, соответствующие маленькому (красная), среднему (голубая) и большому (зеленая) размерам объектов, показаны на дисплее анализа профиля.

## Верхняя шкала

Верхняя шкала (Upper Scale), находящаяся сверху ЖК-дисплея, используется для отображения курсора идентификатора объекта, который указывает возможный тип обнаруженного объекта. Когда кнопка PINPOINT удерживается в нажатом состоянии, эта шкала используется для отображения интенсивности сигнала точного определения местонахождения объекта – полоса увеличивается слева направо.

## Нижняя шкала

Нижняя шкала, или шкала метки дискриминации, указывает области, где прибор 1350 будет или не будет подавать звуковой сигнал при обнаружении объекта. Там, где проставлены метки (это области нижней шкалы, где курсор не виден) звуковой сигнал не будет создаваться этими объектами.

Нижняя шкала также отображает установки SENSITIVITY (ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ), THRESHOLD (ПОРОГОВАЯ ВЕЛИЧИНА ФОНОВОГО ЗВУКОВОГО СИГНАЛА), FREQUENCY (ЧАСТОТА), VOLUME (ГРОМКОСТЬ) и TONE (ТОН), а также глубину залегания объекта размером с монету (измеренную в дюймах) при включенном точном определении местонахождения объекта.

## Цифровая справочная шкала

Цифровая справочная шкала отображает установки SENSITIVITY (ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ), THRESHOLD (ПОРОГОВАЯ ВЕЛИЧИНА ФОНОВОГО ЗВУКОВОГО СИГНАЛА), FREQUENCY (ЧАСТОТА), VOLUME (ГРОМКОСТЬ) и TONE (ТОН), а также глубину залегания (измеренную в дюймах) объекта размером с монету при включенном точном определении местонахождения объекта.

## Дисплей анализа профиля  Находящийся внизу ЖК-дисплея дисплей анализа профиля (Profiling Display) отображает размер объекта (маленький, средний и большой).

## Батареи  Шкала уровня заряда батарей (Battery scale), находящаяся в нижнем правом углу ЖК-дисплея, отображает уровень энергии, оставшейся в батареях

1. Опустите поисковую катушку до уровня примерно 1 дюйма над уровнем грунта.

2. Нажмите кнопку POWER – 2 звуковых сигнала покажут, что прибор 1350 включен (ON). Каждый раз при включении прибор 1350 возвращается к последним установкам, на которые он был запрограммирован, за исключением изменений, сделанных в установках меток дискриминации в предварительно запрограммированных режимах. (См. ACCEPT / REJECT на предмет дополнительных сведений.)

Прибор 1350 сконструирован с использованием технологии "Автоматический баланс грунта" для непрерывного измерения минерализации грунта и автоматической самонастройки для выбора оптимального режима работы.

3. Начинайте сканирование, перемещая поисковую катушку перед собой из стороны в сторону либо по прямой, либо по дуге. Держите катушку на постоянном уровне – на высоте около 1-2 дюймов над уровнем грунта. Не допускайте, чтобы поисковая катушка поднималась или наклонялась в конце траектории перемещения, как клюшка для гольфа. Это может значительно ухудшить характеристики обнаружения. Производите сканирование поисковой катушкой со скоростью около 60-150 см в секунду.

4. При обнаружении металлического объекта прибор 1350 выдаст звуковой сигнал и подсветит курсор идентификатора объекта на ЖК-дисплее. Курсор идентификатора объекта появится прямо под справочной шкалой идентификатора объекта, чтобы указать вероятный тип объекта. Сильно минерализованные грунты могут иногда вызывать неправильные показания идентификатора объекта. При сканировании в условиях таких грунтов может оказаться полезным подъем поисковой катушки на дюйм или два. Помните – нужно держать поисковую катушку на постоянной высоте. Примите во внимание, что налет и патина могут влиять на проводимость объекта, давая в результате неправильную идентификацию объекта.

5. При обнаружении объекта выполните два-три повторных сканирования, чтобы определить приблизительное местонахождение.

6. Примените режим определения точного местонахождения объекта. Поставьте поисковую катушку на землю – близко, но не прямо над предполагаемым местонахождением объекта.  Затем нажмите и удерживайте кнопку PINPOINT. Сохраняя контакт с грунтом, сначала просканируйте поисковой катушкой слева направо, затем просканируйте спереди назад (т. е. повторяя очертания буквы X) до тех пор, пока не зазвучит самый сильный звуковой сигнал, указывающий, что объект находится прямо под центром поисковой катушки. В дополнение к звуковому сигналу, на верхней шкале (Upper Scale) также видно, когда вы находитесь прямо над объектом. На ней отображается наибольшая интенсивность сигнала, увеличивающаяся слева направо. Одновременно на нижней шкале (Lower Scale) указывается глубина (в дюймах) объекта размером с монету. Объект размером больше монеты, покажет глубину, которая меньше, чем на самом деле, и наоборот - для объекта размером меньше, чем монета.  Имейте в виду, что на верхней шкале будет еще мигать курсор идентификатора объекта, но только как напоминание идентификатора объекта, который был получен последним, до того, как вы вошли в режим точного определения местонахождения объекта.

7. Функция PROFILING автоматически активируется при отпускании кнопки PINPOINT / PROFILING, после выполнения режима точного определения местонахождения объекта. Когда активирована функция PROFILING, размер объекта отображается как малый, средний или большой на дисплее анализа профиля (Profiling display). Маленькие (Small) объекты имеют примерно 1,5 дюйма в диаметре или меньше (например, большинство монет США). Средние (Medium) объекты – примерно от 1,5 до 4 (четырёх) дюймов в диаметре (например, серебряный доллар или сплющенная фляжка.) Объекты больше, чем 4 (четыре) дюйма, классифицируются как большие (Large).

Чтобы получить информацию о точном размере, проведите поисковой катушкой несколько раз из стороны в сторону в 7 (семи) дюймах от центра объекта, плавным и непрерывным движением. Полная амплитуда движения должна покрывать 14 дюймов (7 дюймов в каждую сторону от объекта) с объектом, расположенным в центре. (Смотрите рисунок )

ВАЖНО!

Чтобы получить оптимальные результаты при выполнении анализа профиля (Profiling):

Локализуйте объект и проведите точное определение местонахождения объекта (Нажмите и удерживайте кнопку PINPOINT), чтобы определить его точное местонахождение.

Удостоверьтесь, что обнаружен только один объект. Анализ профиля сразу нескольких объектов может привести к неточным результатам. При необходимости просканируйте объект под другими углами.

Отпустите кнопку PINPOINT и несколько раз проведите поисковой катушкой из стороны в сторону (не спереди назад), используя плавные, устойчивые и непрерывные движения, чтобы проанализировать профиль объекта. Нужно убедиться, что выполняются последовательные движения размахом 14 дюймов. Скорость сканирования катушкой может быть в диапазоне от медленной (1,2 секунды между последовательными звуковыми сигналами) до быстрой (0,4 секунды между звуковыми сигналами). Нужно убедиться, что выполняются непрерывные движения размахом 14 дюймов.

Если размер объекта постоянно отображается меньшим, чем в действительности, это означает, что размах движений при анализе профиля слишком большой. И наоборот, если профиль объекта отображается большим, чем на самом деле, то размах движений слишком мал. Выполняйте движения размахом 14 дюймов, чтобы исправить эту ошибку.

Некоторые объекты могут попасть на границу двух размеров или близко. В таких случаях отображение анализа профиля может "прыгать" между размерами при последовательных движениях (например, крышка с резьбой может считываться и как маленькая, и как средняя).

Когда анализируется профиль объекта, характерное "чириканье" в начале каждого звукового сигнала означает, что вы получили верный профиль объекта. Длительность подачи звукового сигнала (короткий, средний или длинный) показывает размер объекта (маленький, средний, большой). Размер объекта также будет показан на дисплее анализа профиля.

Профилируемые объекты, которые находятся слишком глубоко или имеют слишком маленький размер, отображаются коротким "всплеском" и пустым дисплеем анализа профиля.

Очень большие и / или расположенные близко к поверхности объекты могут вызывать перегрузку схемы GTP, в результате выдавая неточные идентификаторы объекта и информацию анализа профиля. Если объект вызывает перегрузку, на которую указывает звук пулемётной очереди, поднимайте поисковую катушку на несколько дюймов до тех пор, пока не прекратится звуковая перегрузка.

Проведите точное определение местонахождения объекта, как описано в разделе PINPOINTING (РЕЖИМ ТОЧНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТА). Удерживая нажатой кнопку PINPOINT, снимите показания нижней шкалы, чтобы определить глубину залегания монеты в дюймах. Вы заметите, что глубина нахождения монеты (coin-depth) всегда отображает самый неглубокий (наиболее точный) отсчёт и он не будет перезаписан последующим сканированием, отдаленным от центра.

Режим COINS, установленный в приборе 1350 заводом-изготовителем, не дает звукового отклика на большинство нежелательных объектов (металлолома). Он может, тем не менее, выдавать сигнал, не такой чистый и резкий, как сигнал от монеты. Рекомендуется перед выкапыванием по этим "всплескам" проверить область, в которой высвечивается курсор идентификатора объекта на верхней шкале. Часто нежелательный объект обнаруживается тем, что курсор идентификатора объекта высвечивается нерегулярно.

Это обычно для нежелательного объекта, такого, как мягкая алюминиевая банка - давать звуковой сигнал, указывающий на обнаружение хорошего объекта, из-за его проводимости. Тем не менее, дисплей анализа профиля может помочь идентифицировать такие объекты, перед тем, как копать.

Ржавые железные предметы могут вызывать "скачущие" или неповторяющиеся показания идентификатора.

Сканируйте на ходу, перемещая поисковую катушку перед собой из стороны в сторону либо по прямой линии, либо по дуге. Держите катушку на постоянном уровне – на высоте около 1-2 дюймов над поверхностью грунта, сканируйте со скоростью 60-150 см в секунду.

При сканировании не спешите. Действуйте методично. Перекрывайте каждую сканированную зону не менее, чем на 25 процентов ширины поисковой катушки. Носите наушники, чтобы предотвратить вмешательство окружающих шумов и сконцентрироваться на сканировании. При ведении поиска в режиме дискриминации ZERO каждый металлический объект будет создавать звуковой сигнал.

Собственный испытательный участок даст вам возможность повысить свою квалификацию искателя сокровищ. Оборудуйте испытательный участок, закопав несколько предметов на различных глубинах – от 1 до 6 дюймов, на расстоянии около 18 дюймов. Используйте монеты, кольца, гвозди, фольгу, тюбики для таблеток и крышки от бутылок. Закопайте крупные предметы, такие, как банка из-под напитка, на глубину примерно 10 дюймов. Пометьте место, где зарыт каждый предмет, и глубину его залегания. Тщательно сканируйте их и изучайте сигналы обнаружения.

Недавно зарытые предметы, в особенности монеты, обнаруживаются несколько более трудно, чем те, что пролежали в земле значительное время. Поэкспериментируйте с различными режимами обнаружения, при сканировании уделяйте пристальное внимание звуковым сигналам, идентификатору объекта и анализу профиля.

Испытание в условиях полигона дает возможность проверить обнаружение обычного металлолома и изучить возможности режимов дискриминации прибора GTP 1350 перед работой в полевых условиях или попытками изменить установки дискриминации. Должны быть выполнены следующие испытания, как описано ниже, с поисковой катушкой, установленной перпендикулярной полигону, полу или другому неметаллическому объекту.

1.  Выберите нулевой режим дискриминации (ZERO Discrimination Mode).

2. Проведите поисковой катушкой на расстоянии около двух дюймов над различными металлическими объектами. Каждый объект вызовет увеличение громкости фонового звукового сигнала, что представляет собой работу в правильном режиме без дискриминации.

3. Выберите режим COINS.

4. Нажмите кнопку OPERATE.

5. Проведите поисковой катушкой над теми же самыми металлическими объектами (см. пункт 2) и слушайте, как увеличивается громкость звукового сигнала только при сканировании определенных предметов. Заметьте, что определенные сегменты на верхней шкале дисплея высвечиваются при приближении поисковой катушки к различным объектам.

6. Выполните те же самые испытания в режиме JEWELRY и отмечайте сигналы, подаваемые прибором.

7. Поэкспериментируйте с кнопкой ACCEPT / REJECT. Обратите внимание, который из 24 сегментов подсвечивается при идентификации различных объектов.

8. Записывайте результаты и используйте их при поиске в полевых условиях. Помните, что ваш детектор является чувствительным электронным прибором, но он сконструирован так, чтобы выдержать длительное использование на открытом воздухе. Используйте ваш детектор Garrett в наиболее полном диапазоне возможностей, но всегда защищайте его и обращайтесь с должной осторожностью.

Прибору GTP 1350 требуется для работы 8 батарей AA (включены в комплект), которые находятся в двух держателях, в каждом из которых находятся по 4 батареи. Эти держатели вставляются в батарейный блок под локтевой опорой. При замене батарей убедитесь, что они установлены правильно, и держатели вставлены в корпус так, чтобы контакт (rivet) на днище держателя находился напротив центра корпуса. Неправильная установка батарей может вызвать повреждение электронных схем детектора.

Состояние батарей непрерывно отображается на ЖК-дисплее, когда детектор включен. 5 или 4 полоски на шкале элементов питания (находящейся на ЖК-дисплее) показывают, что уровень заряда батарей очень хороший, 3 полоски показывают, что уровень заряда батарей хороший, 2 полоски –батареи пригодны к работе, 1 полоска означает, что батареи должны быть заменены. Батареи должны быть заменены или заряжены, когда подсвечивается только один сегмент. Схема прибора гарантирует его работу, состояние батарей не влияет на характеристики до тех пор, пока батареи не "текут".

Прибор 1350 сконструирован с функцией продления срока службы батарей. Если кнопки не нажаты в течение 30 минут после включения, детектор автоматически выключается для того, чтобы минимизировать разряд батарей из-за случайного включения. Просто нажмите кнопку POWER для возобновления поиска.

Заменяйте или извлекайте батареи, придерживаясь следующих инструкций:

1. Выключите прибор GTP1350 нажатием на кнопку POWER.

2. Слегка сдвиньте корпус с элементами питания с его стандартного положения под локтевой опорой. Возьмитесь обоими больших пальцами за нижнюю часть локтевой опоры, а другими пальцами - за переднюю панель корпуса. Сильно надавите, чтобы вывести из зацепления корпус под локтевой опорой, и выньте его.

3. Сдвиньте две крышки батарейных отсеков с батарейного блока и снимите их полностью.

4. Извлеките два держателя с батареями (которые не соединены проводами), наклонив батарейный блок.

5. Извлеките старые батареи.

6. Вставьте новые батареи. Тщательно соблюдая полярность установки батарей, поместите их в держатели.

7. Установите держатели с батареями в прибор GTP 1350.

Убедитесь, что контакты на каждой стороне держателя батарей видны в центре корпуса элементов питания Если держатели заменены неправильно, то на батарейный блок будет трудно установить крышки.

8. Прижмите и с силой задвиньте крышки батарейного блока на место.

ВНИМАНИЕ! Используйте высококачественные аккумуляторы (NiCad, NiMH) и батареи (угольные, щелочные или для тяжёлого режима работы).

Гнездо подключения наушников находится сзади батарейного блока под локтевой опорой. Наушники – важная принадлежность любого металлодетектора, они служат для изоляции от наружных шумов. Они позволяют услышать сигналы от маленьких и глубоко закопанных объектов, которые можно пропустить при использовании только динамика детектора.

Прибор GTP 1350 имеет возможность крепления на поясе. Для этого не нужно покупать дополнительный набор принадлежностей. Поскольку не требуется дополнительного кабеля, вы не должны беспокоиться об обматывании его вокруг штанги детектора или ношения его с собой.

Когда вы снимете батарейный блок и прикрепите его к вашему ремню с помощью клипсы-держателя, то уменьшите массу почти на 0,45 кг. Кабель - спиральный, чтобы предотвратить запутывание.

Съемный блок с возможностью крепления на поясе и встроенный спиральный кабель позволяют легко переконфигурировать прибор для переноски и хранения.

Garrett с гордостью предлагает вам широкий выбор поисковых катушек и принадлежностей, которые дают возможность индивидуализировать ваш детектор для удобного вам способа поиска сокровищ.

Прибор GTP 1350 поставляется с эллиптической поисковой катушкой 7x10 дюймов, которая подходит для поисковых работ общего назначения. Дополнительные катушки:

- 10x14 дюймов DD •12.5" Crossfire II

- 8,5 дюйма Crossfire II

- 4,5 дюйма Crossfire II

Старайтесь по возможности избегать крайних допустимых температур, например, при хранении металлодетектора в багажнике автомобиля в жаркий летний день, или на улице в морозную зиму.

Содержите металлодетектор в чистоте. Всегда вытирайте его после работы, при необходимости промывайте катушку. Обеспечьте максимально возможную защиту прибора от попадания пыли и песка.

Катушка прибора может быть погружена в воду, однако корпус блока управления на это НЕ рассчитан! Никогда не погружайте корпус блока управления в воду, ВСЕГДА защищайте его от сильного тумана, дождя.

При хранении прибора в течение более 1 месяца, выньте из него батареи.

Любой металлодетектор может обнаруживать подземные электрические кабели, взрывоопасные предметы и прочие предметы, контакт с которыми может вызвать травмы. При проведении поисковых работ с помощью Вашего металлодетектора GTP 1350, соблюдайте следующие меры предосторожности:

- Не проводите поиск в местах, где,  могут находиться неглубокие электрические кабели или трубы.

- Не задевайте при поиске трубопроводов, особенно если по ним могут подаваться газы или жидкости.

- Будьте осторожны при откапывании предметов любого рода, в особенности в тех местах, где условия подземного грунта Вам неизвестны.

Пороговая величина фонового звукового сигнала, регулируемая

Тоновый идентификатор

Звуковой сигнал обнаружения монеты

Дискриминация, метка GTA, Accept / Reject (принять / отклонить)

Частота, регулируемая

Графический анализатор объекта (GTA), курсор идентификатора объекта

Баланс грунта, автоматическое сканирование грунта

Гнездо для подключения наушников

Батарейный блок с возможностью установки на поясе

Переключение на последний режим

ЖК, подсветка показывает идентификатор объекта и установки

Микропроцессорное управление

Точное определение местонахождения объекта, измерение глубины монеты

Анализ профиля (размер объекта)

Режим устранение сигналов минерализации

Регулировка чувствительность / глубина

Динамик

Сенсорные кнопки управления One-Touch (работающие в одно касание)

Регулировка громкости

Длина: 40 – 51 дюйм – регулируемая

Вес: 1,9 кг

Работа на одной частоте – 7.2 кГц

Работает от 8 батарей AA (батареи входят в комплект поставки)

Гарантия 2 года

Режимы поиска: монеты, ювелирные изделия, реликвии, нулевой и пользовательский

Установки: чувствительность, пороговая величина фонового звукового сигнала, частота обнаружения, громкость, тон и полнодиапазонная дискриминация по нескольким меткам (multi-notch)

Заходите на сайт www.ckit.ru Вы найдете там описание и полезные советы по использованию металлоискателей, старые и современные карты, каталоги монет, наград, металлопластики, фильмы и другие полезные материалы для коллекционеров и любителей поиска с металлодетектором. С вопросами по картам, каталогам, литературе звоните: 8-911-913-1054. Вячеслав Удачи в поисках!

# Text boxes

35 см

Введение

Детали прибора GTP 1350

Сборка прибора GTP 1350

Функции органов управления: сенсорные кнопки

ЖК-дисплей

Инструкции по эксплуатации

Звуковая перегрузка

Измерение глубины залегания монеты

Металлолом (мусор)

Работа в полевых условиях

Оборудование испытательного участка

Испытание в условиях полигона

Батареи

Гнездо подключения наушников

Вариант крепления на поясе

Поисковые катушки

Уход

Внимание!

Перечень характеристик