Металлодетектор GARRETT AСЕ 150 Инструкция по эксплуатации

металлодетектор Ace 150.

Спасибо за выбор металлодетектора компании Garrett Metal Detectors Ace™ серии. Этот усовершенствованный металлодетектор  имеет большую глубину обнаружения цели и все последние технологии, которые используются в профессиональных металлодетекторах компании Garrett Metal Detectors, включая запатентованную технологию Target ID. С этой технологией поиск будет захватывающим и очень полезным (активный отдых).  Компания Garrett Metal Detectors в течении 40 лет проводила научные исследования, которые гарантируют, что Ваш металлодетектор покажет хорошие результаты еще и в промышленности.

Металлодетекторы серии Ace™ включают запатентованную технологию дискриминации (определения типа металла). Эта технология используется исключительно в металлодетекторах компании Garrett Metal Detectors и основана на индикации двух шкал, которые позволяют пользователю видеть настройки дискриминации металлодетектора (нижняя шкала) и проводить анализ найденной цели (верхняя шкала). Металлодетекторы Ace™ серии оснащены новой поисковой катушкой 6.5x9” PROformance. Это высококачественная, заполненная эпоксидной смолой поисковая катушка, покрывающая большую площадь при поиске и имеет большую глубину обнаружения, которая позволяет найти глубоко лежащие объекты.

Чтобы использовать металлодетектор Ace 150 на все 100% внимательно прочитайте эту инструкцию.

Иллюстрация металлодетектора Ace 150.

Состав металлодетектора Ace 150

Для сборки металлодетектора Асе 150 не требуется никаких инструментов. 4 батарейки типа АА входят в комплект. Перед сборкой прибора убедитесь, что имеете полную комплектацию, которая включает:

- Блок управления, закрепленный на S-образной штанге;

- Верхняя штанга;

- Нижняя штанга;

- Фиксирующие гайки – 2 шт.;

- Резиновые уплотнительные шайбы – 2шт.;

- Шплинт;

- Поисковая катушка с кабелем.

Дополнительно можно приобрести: защитный кожух на катушку, защитный чехол на блок управления, катушку 4,5" Ace Sniper.

Сборка металлодетектора Ace 150.

1.	Возьмите резиновые уплотнительные шайбы, удалите бумажные наклейки,  вставьте уплотнительные шайбы в специальные пазы на нижней штанге и прижмите с небольшим усилием. После чего совместите штангу и катушку так, что бы совпали крепежные отверстия.

2.	Вставьте в крепежные отверстия шплинт и закрепите с двух сторон фиксирующими гайками.

3.	Присоедините верхнюю штангу  к нижней штанге и затем прикрепите к этой сборке блок управления (расположенный на S-образной штанге) с помощью двух кнопок (направляющих). Вы можете отрегулировать длину штанги по Вашему усмотрению.

4.	Аккуратно оберните кабель поисковой катушки по всей длине штанги.

5.	Вставьте штекер кабеля в специальное гнездо (отверстие), расположенное на блоке управления и хорошо прижмите (закрепите).

6.	Все металлодетекторы Ace поставляются в комплекте со щелочными батареями AA (4 штуки). Чтобы заменить или вставить батареи нужно открыть верхнюю крышку блока управления.

7.	Положение держателя руки может быть отрегулировано на Выше усмотрение. Для этого нужно расслабить винт держателя и повернуть держатель в удобное положение.  Держатель руки может вращаться на 180°.

Управление металлодетектором Ace 150

1.	Кнопка POWER.  Чтобы включить прибор нажмите кнопку и отпустите. При таком включении Вы будете использовать те настройки металлодетектора, которые использовались до выключения прибора. Если кнопку POWER удерживать в течении 5 секунд, то все пользовательские настройки сбросятся на заводские (стандартные). Важно: После выключения прибора желательно подождать 3-5 секунд, прежде чем включить снова.

2.	Кнопка SENSITIVITY (Чувствительность). Нажатие кнопки позволяет выбрать четыре уровня чувствительности, которые непрерывно показываются на дисплее LCD.

- Используйте более высокие уровни чувствительности для поиска очень маленьких или очень глубоких целей.

- Используйте пониженный уровень чувствительности в тех местах поиска, где металлодетектор работает беспорядочно из-за чрезмерного металлического мусора, высоко минерализованного грунта, электромагнитных полей или других включенных металлодетекторов.

3. Кнопка MODE. Нажатием кнопки MODE выбираете один из трех желательных режимов обнаружения:

- All-Metal (Все металлы) Этот режим разработан для того, чтобы обнаружить все типы металла и должен использоваться тогда, когда Вы хотите найти все металлические объекты или когда свойства желательного объекта неизвестны.

Включите режим All-Metal, чтобы сориентироваться в расположении цели, когда ее сигнал непоследователен. (Непоследовательные сигналы могут означать, что рядом с целью хлама находится хорошая цель).

- Jewelry (Украшения)  Этот режим разработан для того, чтобы найти драгоценности, типа колец, браслетов, часов и ожерелье и игнорируют большинство пунктов металлического хлама, типа бутылочных крышек и гвоздей.

- Coins Mode (Монеты) Этот режим разработан для того, чтобы найти все типы монет и устранить пункты металлического хлама, типа железа, бутылочных крышек, большинства других объектов, с которыми сталкиваются обычно в то время, когда ищут монеты. Некоторая склонность к обнаружению других объектов не может быть устранена.

Особенности металлодетектора Ace 150.

1. Mode. Указывает, какой режим поиска Вы выбрали, выдвигая на первый план соответствующее слово на дисплее LCD

2. Target ID Legend. Легенда распознавания цели. Отображает иллюстрации монет, металлов и пунктов ненужного хлама.

3. Upper Scale. Верхняя шкала. Курсор распознавания цели состоит из четырех графических долей для более точного распознавания цели и дискриминации.

4. Lower Scale. Нижняя горизонтальная шкала, или диапазон дискриминации метки, указывает образец дискриминации, где металлодетектор Ace 150 будет или не будет производить звуковой сигнал где расположена цель. Эта шкала изменяется, переключением режимов поиска (Mode).

5. Coin Depth. Показатель глубины монеты. Имеет три индикатора глубины, включая 2", 4" и 6"  дюймов. Важно: цели, размеры которых больше, чем размеры монеты, могут показать глубину более меньшую чем реальная глубина, в то время как цели, меньшие размером, чем монета, могут показать глубину больше чем фактическая.

6. Headphone Jack. Выход на наушники, с разъемом 1/4". Наушники могут быть вставлены в гнездо, находящееся на обратной стороне панели.

7. Tone ID. Производит отлично слышимые тоны, основанные на проводимости цели:

- Цели высокой проводимости (типа  монет) производят уникальный звуковой сигнал.

- Цели средней проводимости (типа драгоценностей, никели и международных монет), производят звуковой сигнал, имеющий определенную высоту частоты звука.

- Цели низкой проводимости (типа железа и гвоздей) производят звуковой сигнал низкой частоты.

8. Sensitivity. Металлодетектор Ace 150 имеет четыре параметра настройки чувствительности, для обнаружения более точной глубины и цели.

Обнаружение и устранение неполадок.

| Отсутствие энергии. | 1. Убедитесь, что батареи установлены в правильном положении (+ и -). 2. Замените старые батареи новыми батареями . |
| --- | --- |
| Беспорядочные звуки или беспорядочное движение курсора распознавания цели | 1. Убедитесь в надежности соединения вашей поисковой катушки, и в том, что кабель катушки сильно закручен вокруг штанги. 2. Убедитесь, что Вы не используете датчик в закрытом помещении, где присутствуют чрезмерные количества металла. И уменьшите Ваши установки чувствительности. 3. Определите, находитесь ли Вы близко к другим включенным металлодетекторам или другим металлическим объектам, типа линий электроэнергии, проводных заборов, скамей, и т.д. (Важно: Железные цели могут вызвать беспорядочные звуки или беспорядочное движение курсора распознавания цели. Вы можете идентифицировать железные цели в режиме All-Metal mode) |
| Неустойчивые сигналы | Неустойчивые сигналы обычно означают, что Вы нашли глубоко находящуюся цель или предмет, который помещен под трудным углом для вашего металлодетектора, чтобы производить поиск. Увеличьте чувствительность на вашем датчике и просмотре на различные указания, пока сигнал не станет более определенным. В случае многократных целей переключите металлодетектор в режим All-Metal mode. (Важно: железные цели могут вызвать неустойчивые сигналы. Вы можете идентифицировать железные цели в режиме All-Metal mode). |
| Я не нахожу определенные цели | Убедитесь, что Вы используете правильный режим для типа Вашего поиска. Ели Вы ищите монеты, убедитесь, что Вы находитесь в режиме Coins mode. Вы можете также использовать режим All-Metal mode, который обнаруживает все металлические цели, чтобы гарантировать, что желательные цели присутствуют. |
| Сильные беспорядочные движения курсора распознавания цели | Если ваш курсор распознавания цели сильно и беспорядочно бьется, возможно Вы нашли хлам. Однако, курсор распознавания цели может подпрыгнуть, если хорошая цель (типа монеты) не параллельна поисковой катушке (например на краю). Также может подпрыгнуть, если рядом с хорошей целью есть один или несколько элемнтов хлама. Сканируйте различные указания пока ваш курсора распознавания цели не станет более стабильным. |